## Slide 1
智慧终端存储协会
ITMA
2022
INTELLIGENT TERMINAL MEMORY ASSOCIATION
™

## Slide 2: 决策一：NM卡1.0技术标准增加容性负载阻抗上限值12Pf，确保NM卡传输速率
背景：NM卡当前产品问题，影响用户体验，收到来自厂商、用户反馈问题，NM卡出现手机重启/卡移除/性能下降问题。定位到根本问题为江波龙等授权卡商生产的NM卡容性负载值偏大，平台读写信号在部分机器+极品卡，NM卡摆幅/时序裕量不足。通过降速解决了部分问题。
品牌 | 序号 | 容性负载测试值 |  |  |  |  | 
 |  | CMD(PIN2) | CLK(PIN8) | D0(PIN7) | D1(PIN1) | D2(PIN5) | D3(PIN4)
 |  | C(pF) | C(pF) | C(pF) | C(pF) | C(pF) | C(pF)
宏芯宇 | 1# | 10.58 | 11.68 | 11.56 | 11.22 | 10.06 | 9.91
 | 2# | 10.46 | 11.41 | 11.47 | 10.98 | 10.09 | 9.85
 | 3# | 10.56 | 11.58 | 11.41 | 11.05 | 9.98 | 9.82
时创意 | 1# | 12.33 | 13.56 | 13.43 | 11.98 | 12.26 | 10.08
 | 2# | 12.66 | 13.32 | 13.36 | 12.14 | 12.17 | 10.09
 | 3# | 12.42 | 13.83 | 13.54 | 12.02 | 12.41 | 10.98
佰维 | 1# | 14.88 | 15.84 | 16.46 | 14.68 | 14.36 | 13.11
 | 2# | 14.85 | 15.51 | 15.94 | 14.71 | 14.38 | 13.41
 | 3# | 15.18 | 15.82 | 16.17 | 14.87 | 14.34 | 13.59
雷克沙（新） | 1# | 9.59 | 10.69 | 10.33 | 9.81 | 9.64 | 9.16
 | 2# | 9.47 | 10.51 | 10.21 | 9.74 | 9.58 | 9.11
 | 3# | 9.54 | 10.63 | 10.32 | 9.82 | 9.65 | 9.21
雷克沙（旧） | 1# | 18.12 | 18.93 | 18.28 | 17.91 | 16.65 | 16.06
 | 2# | 18.71 | 18.35 | 19.33 | 18.23 | 17.52 | 16.57
 | 3# | 19.16 | 19.11 | 19.51 | 18.78 | 17.33 | 16.63
仿真结果：按照190M仿真情况，卡负载13pF仿真结果临界，15pF以上仿真fail
按照160M仿真情况，卡负载20pF仿真结果临界，极限链路需要板极额外预留措施
仿真意见：建议推动卡负载不超过13pF，尽量做到10pF以内（参考SD卡协议）
解决方案：通过修订NM卡1.0标准，增加容性负载值相关参数建议，限定容性负载值的上限，让授权卡商对NM卡进行改进
进展：
1.测试进展：经协会和华为分别测试，部分授权厂商已上市的NM卡容性负载(pf)参数超过15pf；
2.仿真进展：根据仿真结果，建议推动卡负载不超过13pF，尽量做到10pF以内；
3.协商进展：在全员会议上提出容性负载值修订意见，同意修订并正在对NM卡进行改进，降低新卡容性负载值。
决策点：对NM卡1.0技术及测试规范修订，容性负载上限为12pf。大于12pf 的NM卡不允许出货上市
 | 10pF | 13pF | 15pF | 20pF
190MHz | 0.93ns | 1.02ns | 1.1ns | 1.37ns
160MHz | 0.79ns | 0.94ns | 1.03ns | 1.23ns
Notes: 1器件13pf对厂商的影响 2对手机的约束 3杨江涛书面意见

## Slide 3
因负载阻抗不同通过寄存器识别所需时钟频率，区分新旧NM卡
卡商 | 江波龙 | 宏芯宇 | 时创意 | 佰维
空白字节段 | EXT_CSD[68~127] | EXT_CSD[88~121] | EXT_CSD[190,186,182,170,135] EXT_CSD[101~121] EXT_CSD[0~14，27,28] | EXT_CSD[254~257] EXT_CSD[64~126] EXT_CSD[270~301]
措施：通过寄存器区分新旧卡，在软件端限制不同速率
卡侧空白的寄存器空白字节段+终端侧软件识别用于识别新卡和旧卡。识别为新卡限制读写速率上限190M，识别为旧卡限制读写速率上限为160M
软件方案：海思Kirin解决方案硬件工程部 [2012实验室] 1、NM卡初始化时解析扩展寄存器（ext_csd） 2、通过解析扩展寄存器某几个bit位（供应商提供）判断是否需要降速处理，如果需要降速处理，赋予支持160m频率的特性。如果不需要则不赋予该特性。 3、初始化完成切高速模式时，判断有无160m特性，有该特性，控制器频率在高速模式下改为160m，若无该特性，控制器在高速模式下的频率依旧为192m 4、判断校验位，针对160m的特性增加bit校验位，防止其他厂商误写特性判断位
背景：
针对市场出现的NM卡弹卡/卡顿等相关舆情，定位到主要问题为容性负载值偏大，通过降低NM卡的速率，解决了部分问题。
标准增加容性负载建议，授权卡商对NM卡进行技术升级，升级后新卡可以支持高速率

## Slide 4
决策二：因负载阻抗不同通过寄存器识别所需时钟频率，区分新旧NM卡
具体实施方案：该方案仅适用NM卡
获取扩展寄存器EXT_CSD第121字节
1010 0001
bit[4-7]：crc检验位 //crc检验位不正确，按旧卡处理
bit[1-3]： //保留位
bit[0]： 新旧卡区分位 //写1为新卡，写0为旧卡
即EXT_CSD[121]值为0xA1默认为新卡，其他情况按旧卡处理。
卡商 | 江波龙 | 宏芯宇 | 时创意 | 佰维
空白字节段 | EXT_CSD[68~127] | EXT_CSD[88~121] | EXT_CSD[190,186,182,170,135] EXT_CSD[101~121] EXT_CSD[0~14，27,28] | EXT_CSD[254~257] EXT_CSD[64~126] EXT_CSD[270~301]
上述所提到的新旧卡标准为：
容性负载值大于12pf为旧卡，统一降速到160m
容性负载值小于12pf为新卡，统一速度到190m

## Slide 5
决策三：NM1.0连接器标准立项书评审
背景：
NM 1.0卡已商用，主要应用于手机、平板领域，未来将应用于IPC等各行各业
连接器作为通用器件，在器件性能上，为保证连接器对NM卡适配的兼容性，及有统一的质量保证，建议ITMA牵头起草连接器相应的标准，项目目标和意义：
  连接器对于不同终端有不同的规格要求，例如消费类设备，工业级设备，监控类设备
  制定相应的标准，有利于连接器厂商及终端厂商产品选型
  通用器件，有助于推广NM卡商用，降低适配复杂度，以及降低NM卡应用成本
Notes: 对华为意义：
供应链完整，降低成本
打消顾虑
补齐标准体系

## Slide 6
共同推动新型终端存储产品技术与应用。
欢迎加入 智 慧 终 端 存 储 协 会
Welcome Join in ITMA
共同推动协会发展
享受权益，
参与标准制定
成为会员
提交入会申请
www.itma.org
™
service@itma.org