## Slide 1
NM 2.0 存储卡机械特性规范立项Proposal
2022年 4月
™

## Slide 2: 项目背景：NM 2.0存储卡机械特性规范立项
NM 2.0立项需求：
基于杭州、海南会议讨论，确定二合一卡、卡提速为高优先级技术标准方向
基于现有外观下，二合一卡或卡提速
NM 1.0进展：
ITMA 《IS 11.001 Mechanical Specification for NM Card Version 1.0.0》已于2021年3月发布
标准定义了NM 1.0卡的Form Factor，以及PIN的分配

## Slide 3: NM 1.0 外观挑战一：NM 1.0卡速提升
手机/行车记录仪/平板/PC/游戏机
相机、摄像机、监控设备
产品形态
存储卡读写协议概况 |  |  |  | 
组织名称 | JEDEC eMMC | JEDEC UFS | SDA | PCI SIG
主要支持者 | 三星、Q、WD、Micron、SK 、Kioxia、MTK、Hisilicon |  | 松下、WD、东芝 | Intel、Dell、Q、HP、 Synopsys、IBM、AMD
会员数 | 300家 |  | 800家 | 800家
关键技术 | eMMC 5.1 | UFS 3.1/UFS 4.0 | SD 7.1/ SD 8.0 | PCIe 3.0
速度 | 读100MB/s、 写85MB/s | 读1030MB/s 写420MB/s | 读980MB/s 写420MB/s | 读980MB/s 、写420MB/s
性能优势 | 高速度、低功耗、兼容性好 |  | 高速度、低功耗、兼容性好 | 速率高，功耗低、抗干扰强，传输距离远
应用场景 | 手机、Pad等Android设备 |  | 手机、PC、Pad、行车记录仪、音箱、IPC | PC、iOS设备
供电 | VCC=3.3V、I/O电压=1.8v/3.3v | VCC=3.3V VCCQ=1.2 v VCCQ2=1.8 | VDD=3.3V I/O电压1=1.8v I/O电压2=1.2v | VDD=3.3V I/O电压1=1.8v I/O电压2=1.2v
为应对5G和Wifi 6，以及4K/8K高清图片和视频读写速度需求，NM卡速度对标业界外置卡，有极大提升需求
受限于eMMC半双工模式，提速需要切换更为先进的UFS、PCIe等协议
UFS协议PIN | 
1 | VCC
2 | VCCQ
3 | C/D
4 | REF_CLK
5 | DIN_T
6 | DIN_C
7 | DOUT_C
8 | DOUT_T
9 | VSS
10 | VSS
11 | VSS
12 | VSS
PCIe协议PIN | 
1 | VDD1
2 | VDD2
3 | REFCLK+
4 | REFCLK-
5 | TX+
6 | TX-
7 | RX+
8 | RX-
9 | VSS
10 | VSS
11 | VSS
12 | VSS
裁剪PIN

## Slide 4: NM 1.0外观挑战二：NM卡与SIM卡二合一
microSD卡在终端上逐步不再支持
SIM+NM卡二卡合一，兼具联网+扩展存储
终端厂商希望通过外置卡拓展存储
相较于超级SIM卡，不再需要2个连接器
降低片内面积
降低成本
NM卡二合一卡优势
NM卡二合一卡优势
NM卡已有8个PIN下，8+6 PIN融合
SIM I/O
SIM CLK
SIM RST
SIM VPP
GND
VCC
SIM
NM卡

## Slide 5: NM 2.0外观设计
NM 1.0
考虑NM 1.0卡8个PIN的限制，为应对高速和多功能需求，下一代NM卡需的增加PIN提升性能
同时，考虑与NM 1.0卡兼容性，卡座设计复杂度等多个条件限制，考虑增加2个至10 PIN NM卡
PIN 尺寸缩小43%
1mm 3.2mm
1.9mm 3.9mm
优点1：降低PIN面积，减少金手指成本
优点2：PIN缩小，可留出面积增加2个PIN
解决问题1：
NM卡提速，切换新协议，PIN不够用问题
解决问题2：
NM卡提速，切换新协议，与1.0卡PIN兼容问题
解决问题3：
NM卡与SIM卡二合一，增加SIM卡PIN，PIN不够用问题
解决问题4：
NM卡与SIM卡二合一，实现双卡双待同时扩展存储
解决问题5：
NM卡与SIM卡二合一，相较于超级SIM卡不再需要2个连接器，降低成本，节省片内面积
增加PIN数量至10 PIN
VS
NM 2.0示意图：

## Slide 6
共同推动新型终端存储产品技术与应用。
欢迎加入 智 慧 终 端 存 储 协 会
Welcome Join in ITMA
www.itma.org
™
service@itma.com